Техническое  задание  на  проектирование  АЗК.

(Сельский вариант - Эконом класс)

1. Общие  данные.

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| 1.1. Район,место строительства | Тюменская область |
| 1.2. Заказчик |  |
| 1.3. Генеральная проектная организация | Определяется заказчиком |
| 1.4. Генеральная подрядная организация | Определяется заказчиком |
| 1.5. Основание для проектирования и строительства | Создание современной автозаправочной станции в сельской местности, для сельхоз техники – эконом класса. |
| 1.6. Наименование работ | Рабочий проект |
| 1.7. Ориентировочная стоимость строительства | Ориентировочная стоимость строительства _______ тыс. руб. уточняется проектом |
| 1.8. Очередность строительства | В одну очередь |
| 1.9. Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочий проект |
| 1.10. Сроки проектирования | По согласованию сторон |
| 1.11. Сроки строительства | По согласованию сторон |
| 1.12. Сведения о предприятиях изготовителях строительных изделий |  |
| 1.13. Основные технико-экономические показатели | 1) Автозаправочная станция на 50 заправок сутки. 2) Отпускаемые виды топлива: :Аи-92, ДТ 4) Емкость резервуарного парка – ДТ, 100м³- Аи92, 10м³. |
| 1.14. Источники финансирования |  |
| 1.15. Вид строительства | Новое строительство - реконструкция |

2. Основные  данные  для  проектирования.

| 2.1. Назначение зданий и сооружений и их основные параметры | Заправка легковых и грузовых автомашин, сельхоз техники и обеспечение дополнительным сервисным обслуживанием. |
| --- | --- |
| 2.2. Место строительства | Удаленные районы областей Российской Федерации |
| 2.3. Перечень основных зданий и сооружений | 1) Здание площадью 40 м² с набором помещений. 2) Площадка подземных топливных резервуаров. 3) Площадка подземных пожарных резервуаров или пожарные гидрант при подключении АЗС к сети городского или поселкового водоснабжения. 4) 1-одна площадка заправочного островка под общим навесом для отпуска бензинов. 5) Локальные очистные сооружения нефтесодержащих ливневых стоков. 6) Площадка слива АТЦ. 7) Мусороконтейнерная площадка для сбора бытовых и технологических отходов с площадки АЗС. 8) ТП (по ТУ). |
| 2.4. Основные требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам применяемых строительных конструкций, материалов и оборудования. | В соответствии с нормами, ТУ, ГОСТ, перечнями сертифицированного оборудования и сертификатами соответствия. |
| 2.5. Основные требования к технологическим решениям, к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию. | 1) Оборудование принять в соответствии с техническими условиями (ТУ) инженерных ведомств города и техническими условиями на строительное проектирование, в т.ч. оборудование отечественного и импортного производства 2) К установке принять: - колонки для автобензинов и ДТ 2-х продуктовые, 4-ех рукавные 2 шт. (производительностью 40 л/мин) для бензинов , Аи-92, 3) Распределение выдачи жидкого топлива из ТРК принять следующим: ДТ-2 рукава, Аи-92-2 рукава, 4)К установке принять резервуары двустенные, оборудованные системами контроля утечек и уровня топлива, двухсекционные. 5) Предусмотреть сливной колодец на все резервуары. 8) Рабочим проектом предусмотреть систему рециркуляции паров. |
| 2.6. Требования к архитектурному, объемно-планировочному и конструктивному решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций, отделки зданий и сооружений | 1. Основные строительные материалы: отечественного производства, отделочные материалы, столярные изделия, оборудование: отечественного и импортного производства (см. ТУ на применение строительных конструкций, изделий и материалов). 2. На территории автозаправочного комплекса предусмотреть размещение одноэтажного здания АЗС, при этом принять следующий набор помещений в здании: 2.1. Расчетная зона по отпуску нефтепродуктов - __м². 2.2. Помещение оператора АЗС и охранника- __ м². 2.3. Комната отдыха оператора АЗС и охранника - __ м². 2.4. Кладовая непищевых товаров (склад)- ____м² 2.5. Кладовая пищевых товаров (склад) - ___ м² 2.6. Санузел для персонала -__ м². 2.7. Санузел для клиентов АЗС -__ м². 2.8. Кладовая для уборочного инвентаря - ___м² 2.9. Коридор - __м² 2.10. Электрощитовая (по требованиям инспектирующих органов) 3. Конструктивные решения: 3.1 Одноэтажное здание АЗС - высота помещений от пола до подвесного потолка не менее 3-х метров, -фундамент здания операторной по результатам геологических изысканий, - отмостка шириной 1 м из мелкоразмерной плитки, окантованной бортовым камнем, - ограждающие конструкции - многослойные панели типа «Сэндвич» толщиной 120 мм с облицовкой высококачественными металлокасетами (как пример), -покрытие – кровельные панели типа «Сэндвич» толщиной 150 мм (как пример), -водосток наружный организованный, -в помещении расчетной зоны подвесные потолки типа «Армстронг» размером ячеек 600х600мм, (производителя согласовать с Заказчиком), -внутренние перегородки – из панелей типа «Сэндвич» толщиной 80мм (как пример), -отделка стен в помещении согласовывается с заказчиком дополнительно, -окна – металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами с защитной пленкой от удара, должны открываться форточки в комнате отдыха, в помещении отпуска нефтепродуктов и товаров народного потребления (частично для проветривания), трех камерные стеклопакеты для АЗС расположенных в районах с холодной пятидневкой -35Сº, предельно низкой температурой -47Сº -двери внутренние - деревянные глухие (как пример), -в складских помещениях - противопожарные по нормам, -полы из керамической плитки. 3.2. Навес над ТРК принять: -высотой не менее Н= 5,5м от дорожной одежды, -фриз навеса высотой Н= ?м согласно расчета по конструктиву; -несущие конструкции – металлические, -покрытие стальные профилированные оцинкованные листы, -подшивка потолка из профилированных белых листов Rannila RAN 20, -водосток внутренний с обогревом из металлических труб в конструкции обшивки колонн, -обшивка колонн навеса «аллюкобонд», -наружная отделка - с использованием деталей элементов и светового решения в соответствии с фирменным стилем «заказчика». |
| 2.7. Основные требования к инженерному обеспечению и внутреннему инженерному оборудованию, в т.ч.: | 1) Заказчик представляет технические условия (ТУ) на подключение к городским инженерным сетям в соответствии с нагрузками, рассчитанными и выданными проектной организацией. 2) Внутреннее инженерное оборудование здания АЗС в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 1) Систему отопления и горячего водоснабжения предусмотреть с использованием электронагрева. 2) Приточную и вытяжную вентиляцию решить проектом согласно действующим нормам. 3) Предусмотреть установку системы кондиционирования воздуха в помещении отпуска нефтепродуктов и товаров народного потребления. |
| -водоснабжение и водоотведение (канализация) | Технические решения по водоснабжению и канализации разработать в соответствии с планировкой здания, трубопроводы системы ВК пластиковые. |
| -пожаротушение | Пожаротушение предусмотреть с использованием первичных средств наружного пожаротушения согласно действующих норм |
| Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение, заземление и молниезащита. | 1) Принять категорию надежности электроснабжения АЗС – «3» 2) устройство заземления и молниезащиту здания АЗС и сооружений АЗС выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, 3) Рабочим проектом предусмотреть: -наружное освещение навеса оборудовать современными светильниками, -в качестве опор наружного освещения принять ж/бетонные столбы, -освещения помещений принять в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ. |
| Связь и сигнализация. | 1. АЗС оборудовать системами: -охранно-пожарной сигнализации; -тревожно-вызывной сигнализацией; -контроля и управления доступом; -телевизионного видеонаблюдения; -телефонизации; -громкоговорящей связи; -бесперебойного электропитания. 2. Проектным организациям строго придерживаться «Методических указаний Компании по оборудованию объектов Компании средствами инженерно-технической укрепленности и техническими средствами охраны» ПЗ-11.1 СЦ-003 М-001. |
| Наружные сети. | Предусмотреть локальные очистные сооружения дождевых нефтесодержащих стоков, накопитель хозяйственно-бытовых стоков. |
| 2.8. Противопожарные требования. | В соответствующих разделах проекта предусмотреть в соответствии с нормами комплекс противопожарных мероприятий: -по обеспечению нормативной категории огнестойкости строительных конструкций и отдельных элементов зданий и сооружений, -средств по наружному пожаротушению, -по обеспечению здания первичными средствами пожаротушения. |
| 2.9. Требования к генеральному плану, вертикальной планировке, благоустройству территории и водоотводу. | Генеральный план разработать с учетом движения автотранспорта с требованиями нормативных документов, при этом предусмотреть: - устройство раздельных въезда на территорию АЗС и выезда с территории АЗС, - устройство площадки для автоцистерн с топливом (АЦ), - устройство площадки для установки контейнеров для сбора мусора и технологических отходов, - озеленение территории АЗС, - места для размещения рекламных стендов и световую рекламу (по дополнительному согласованию), - покрытие проектируемых дорог, площадок, проездов принять из асфальтобетона, - покрытие мест заправок под навесом, заправочных островков, площадки для слива АЦ – из маслобензостойкой плитки по монолитной железобетонной плите (δ=200мм). - примыкание плитки к асфальтобетонному покрытию выполнить через сборный бетонный поребрик, - водоотвод поверхностных вод с территории на локальные очистные сооружения дождевых сточных вод. |
| 2.10. Мероприятие по охране окружающей среды. | По нормам, в соответствии с государственными стандартами, СНиП, нормативными документами Минприроды РФ и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. |
| 2.11. Мероприятия по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне предупреждению чрезвычайных ситуаций и другие особые условия проектирования. | Разработку раздела «ИТМ ГО и ЧС» выполнить в соответствии с техническими условиями ГО и ЧС и требованиями СП 11-107 -98. |
| 2.12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | В соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2.13.Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. | Руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |

3. Особые условия.

| 3.1 Особые условия проектирования. | 1) Все согласования выполняет проектная организация. 2) Состав рабочей документации принять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 3) Рабочий проект выпустить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. 4) В состав РП включить раздел проекта «Сводный сметный расчет», объектные и локальные сметы. 5) Объемы проектных работ, на входящие в данное задание на проектирование, а также выявившиеся в процессе проектирования, выполняются по отдельным договорам (дополнительным соглашениям). |
| --- | --- |
| Срок исполнения (кол. календ. дней) |  |