Приложение №

к договору                                                                                                                           Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «НПЗ»

Иванов И.И..

"01" августа  2012г

Техническое задание

на разработку проектной документации

установки по переработке нефти

| 1 Основание для проектирования | Заявка ООО «НПЗ» |
| --- | --- |
| 2 Заказчик-застройщик | ООО «НПЗ» |
| 3 Местоположение объекта | Россия, Иркутская область |
| 4 Вид строительства | Новое строительство |
| 5 Наименование объекта | Комплекс по переработке нефти |
| 6 Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 Проектная организация | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
| 8 Объем проектных работ | Вновь проектируемые объекты: 8.1.1. Установка по переработке 8.1.2. Резервуарный парк на сырья (РВС V=0000м3х4, РВС V=0000м3х3, РГС …...) 8.1.3. Монтаж трубопроводов для РВС V=0000м3 и РВС V=0000м3 8.1.4. Ж/д эстакада слива/налива в(из) ж/д цистерн V= 60 т одновременно 3 цистрены…. 8.1.5. Налив в автомобильный транспорт (2 машин одновремнно). 1-под дизель, 2-ой под бензин Надо ли проектировать еще: АБК- да(модульное здание) Ж/д ветка-тупик есть; Котельная – будет центральное отопление(ТЭЦ рядом); Насосная - да надо |
| 9 Автоматизация участка | 9.1 Система управления управление оборудованием резервуарного парка по приему, хранению и транспортировке нефтепродуктов поддержание заданных температурных режимов хранения и нефтепродуктов поддержание заданных температурных режимов термомасляной системы обогрева визуализация технологического процесса в виде мнемосхем, с отображением состояния оборудования и технологических параметров архивирование технологических параметров во времени с возможностью получения отчетов за интересующий интервал возможность удаленного доступа к системам контроля |
| 10 Техническая характеристика проектируемого объекта | 10.1 Прием – круглогодично, температура +0000С 10.2 Температура хранения в РВС +0000С, максимальный расход 00м3/ч 10.3 Максимальная температура +0000С 10.4 Подогрев нефти до рабочей температуры в горизонтальных емкостях 10.5 Налив нефтепродукта в автовозы – круглогодично, температура отгружаемого нефтепродукта +0000С |
| 11 Исходные данные предоставляемые Заказчиком | право устанавливающие документы генеральный план градостроительный план сводный план действующих и проектируемых инженерных сетей план расположения производственного оборудования с точками отбора нефтепродукта принципиальная технологическая схема трубопроводов с указанием требуемых температур по каждому участку |
| 12 Источники инженерного обеспечения - электроснабжение - водоснабжение - хоз. Бытовая канализация - дождевая канализация - противопожарное водоснабжение | - в соответствии с ТУ (от существующей ТП) - не требуется - не требуется - существующая - выполнить расчеты потребности запаса воды |
| 13 Требования к сметной документации | Выполнить сметную документацию в сметно-нормативной базе 2001 г, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г |
| 14 Объем передаваемой документации | Подрядчик передает документацию в 2 экземплярах |
| 15 Срок окончания работ | По договору |

Согласовано:

Генеральный директор