Приложение № 1

к договору № _____

Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «777»

________________ А.А. Иванов

"16" июля  2019 г

Задание

на разработку проектной документации

склада хранения светлых нефтепродуктов в Московской области

| 1. Основание для проектирования | Договор |
| --- | --- |
| 2. Заказчик-застройщик | ЗАО «777» |
| 3. Местоположение объекта | Россия, Московская область |
| 4. Вид строительства | Реконструкция |
| 5. Наименование объекта | Склад хранения светлых нефтепродуктов в Московской области |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 7. Проектная организация | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
| 8. Объем проектных работ | 8.22 Резервуарный парк 2000 м3(РВСП-500 м3 с алюминиевым понтоном для АИ-92, РВСП-500 м3 с алюминиевым понтоном для АИ-95, РВС-1000 для ДТ). 8.23 Предусмотреть слив светлых нефтепродуктов одновременно из двух Ж/Д цистерн. 8.24 Налив светлых нефтепродуктов предусмотреть одновременно в два бензовоза тремя разными нефтепродуктами (АИ-92 и 95, ДТ). 8.25. Предусмотреть нижний уровень системы автоматизации. 8.26. Рабочая документация выполняется по отдельному техническому заданию, согласованному сторонами. 8.27 Состав документации согласно постановления №87 РФ. |
| 9. Автоматизация участка | 9. Предусмотреть нижний уровень системы автоматизации согласно требований нормативных документов. |
| 10. Техническая характеристика проектируемого объекта | 10.1. Прием нефтерподуктов из Ж/д цистерн – круглогодично, температура поступающего н/п (уточнить у Заказчика). 10.2 Температура хранения н/п в РВС, от температуры окружающей среды, до +900С, максимальный расход 120 тонн/сутки 10.5 Налив н/п в автобицистерны – круглогодично 10.7 Приём ГСМ из Ж/Д цистерн круглогодично. 10.8 Налив в бензовозы ГСМ круглогодично. 10.9. Железнодорожный тупик – существующий. |
| 11. Исходные данные предоставляемые Заказчиком | Градостроительный план земельного участка соответствующий проектируемому объекту в том числе по виду разрешенного использования — база хранения светлых нефтепродуктов (4 класс опасности по СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03) Комплексные инженерные изыскания (геология по задания Подрядчика, геодезия, гидрометеорология, экология) Правоустанавливающие документы Генеральный план прилегающей территории Сводный план действующих инженерных сетей |
| 12. Источники инженерного обеспечения - электроснабжение - водоснабжение - хоз. Бытовая канализация - дождевая канализация - противопожарное водоснабжение | - в соответствии с ТУ (от существующей ТП) - не требуется - требуется - требуется - требуется (устройство водоёма с учётом строительства в 2 этапа) |
| 13. Требования к сметной документации | Выполнить сметную документацию в сметно-нормативной базе 2001 г, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г |
| 14 Объем передаваемой документации | Подрядчик передает документацию в 2 экземплярах |
| 15. Срок окончания работ | По договору |

Согласовано:

Генеральный директор